Pertlovací sada ASTA A-P6FT
www.αtools.cz

Pertlovací sada speciální patentované konstrukce na brzdové trubičky o průměru 4.75mm a maximální tloušťce stěny 1mm. Pro trubičky ocelové, měděné, mosazné, hliníkové. Sada je použitelná i ve stísněných prostorech, např. přímo na automobilu.

Kraj trubičky musí být uřezaný v pravém úhlu (ideálně řezačkou na brzdové trubičky), kraje z venku i zevnitř ojehleny. Do pracovního otvoru kleští se z požadované strany zasune přípravek určující správné povysunutí trubičky (4.). Do uvolněných kleští se z opačné strany vsune brzdová trubička tak daleko, až se o ní přípravek opře. Kleště se stisknou, vyjme přípravek a dotáhnou se oba imbusové šroubky. Poté se proti konci brzdové trubičky našroubuje vhodný pertlovací adaptér (1. nebo 2.). Po dotažení na doraz se vyšroubuje. Tím je vytvořena jednoduchá koncovka „F“ na brzdové trubičce. Pokud byla našim cílem, povolíme imbusové šroubky na pertlovacích kleštích a trubičku vyjmeme. Pokud potřebujeme na trubičce vytvořit protikus ke koncovce „F“, necháme trubičku dotaženou v kleštích a našroubujeme proti koncovce pertlovací přípravek (3.) až se opře o doraz, tím jsme vytvořili dvojitou koncovku „E“. Poté postupujeme jako v případě výše.
ZÁVITY JE PŘI PRÁCI NUTNO MAZAT!

Powered by atools.cz