Tester brzdové kapaliny

Tester je určený k procentuálnímu zjištění množství vody v brzdové kapalině DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 (kapaliny na bázi etylen-glykolu). Doporučená výměna brzdové kapaliny je při přesáhnutí obsahu vody 2%.

Postup měření:

1. Sejměte kryt z měřících sond a zmáčkněte tlačítko na testeru. Rozsvítí se zelená dioda.

2. Ponořte měřící sondy do nádobky s brzdovou kapalinou, ty by měly být vzdáleny ode dna více jak 1cm.

3. Odečtěte hodnoty.

| Barva diody | Množství vody |
| --- | --- |
| Žlutá | < 1% |
| Žlutá | cca 2% |
| Červená | cca 3% |
| Červená | > 4% |

4. Po skončení testování měřící hroty opláchněte v čisté vodě a osušte.

Kontrola testeru

Pro vyzkoušení funkčnosti testeru ponořte měřící hroty do vody, rozsvítí se červená dioda.

Výměna baterie

Tester je osazen baterií AAA 1,5V. Po zmáčknutí tlačítka se má rozsvítit zelená dioda. Pokud se rozsvítí červená nebo žádná, je nutná výměna baterie.

Odejměte kryt baterie, baterii vyndejte, novou vložte správně s označením ( + - ) a tester zakrytujte. Zmáčkněte tlačítko, rozsvítí se zelená dioda.