Návod k obsluze: Odvzdušňovací zařízení S-BFC30W
Toto zařízení slouží k profesionální výměně brzdové kapaliny a odvzdušňování brzdových a spojkových systémů automobilů.
+1
## 1. Bezpečnostní pokyny
- Kvalifikace: Výměnu brzdové kapaliny smí provádět pouze vyškolený personál.
- Pracovní tlak: Maximální povolený tlak je 3 bary. Překročení může poškodit brzdový systém vozidla.
  +1
- Ochrana: Brzdová kapalina je toxická. Používejte ochranné brýle a rukavice. Při kontaktu s kůží ihned omyjte vodou.
  +2
- Kontrola: Po dokončení práce vždy proveďte silniční test brzd.

## 2. Schéma a popis ovládacích prvků
Podle níže uvedeného nákresu identifikujte jednotlivé části zařízení:
Číslo	Popis součásti	Funkce
3	Vyrovnávací trubice	Slouží k odvodu přebytečného tlaku zpět do nádoby.
12	Sací hadice	Nasává novou brzdovou kapalinu z nádoby.
4	Tlakoměr	Zobrazuje aktuální pracovní tlak v baru.
5	Regulační ventil tlaku	Umožňuje nastavit tlak (standardně 1,6–2,0 bar).
6	Hlavní vypínač (ON/OFF)	Celkové zapnutí/vypnutí napájení přístroje.
7	Tlačítko Start	Spouští čerpadlo pro natlakování systému.
8	Pojistka	Ochrana elektrického okruhu zařízení.
9	DC napájecí port	Vstup pro připojení síťového adaptéru nebo kabelů k baterii.
10	Zásuvka pro baterii	Port pro připojení přiložené lithiové baterie.

## 3.
Postup uvedení do provozu (Odvzdušnění přístroje)
Před prvním použitím musí být v přístroji odstraněn vzduch:
1. Umístěte zařízení na rovný povrch.
2. Zasuňte sací (12) a vyrovnávací (3) hadici na dno nádoby s novou kapalinou.
3. Nepřipojujte zařízení k autu. Plnicí hadici s adaptérem držte nad prázdnou sběrnou nádobou.
4. Zapněte vypínač (6) a držte tlačítko Start (7), dokud z hadice neproudí kapalina bez bublin.
5. Vypněte přístroj a počkejte, až tlak na tlakoměru (4) klesne na 0 bar.

## 4.
Výměna brzdové kapaliny u vozidla
1. Připojte vhodný adaptér na nádržku brzdové kapaliny vozidla.
2. Připojte plnicí hadici k adaptéru.
3. Zapněte přístroj (6) a držte tlačítko Start (7), dokud tlak nedosáhne alespoň 1,0 bar.
4. Pomocí ventilu (5) upravte tlak na požadovanou hodnotu (max. 3 bary).
  +1
5. Odvzdušňujte kola v pořadí: pravé zadní, levé zadní, pravé přední a levé přední.
6. U každého kola vypouštějte starou kapalinu, dokud nezačne vytékat čistá nová kapalina bez bublin.
7. Po dokončení vypněte vypínač (6). Pokud tlak na budíku (4) neklesne na 0, otočte regulátorem (5) doprava pro uvolnění zbytkového tlaku.
  +1
8. Odpojte hadici a upravte hladinu v nádržce vozidla na rysku.

## 5.
Technické parametry
- Napájení: 12-24V DC / 90-240V AC / 21V Li-ion baterie.
- Výkon: 48 W.
- Pracovní tlak: 0,6 – 3,0 bar.
- Délka plnicí hadice: 3,5 metru.